EK-1

Hammaddelerin, Gıda Maddelerinin veya Gıda Bileşenlerinin İşlenmesi Sırasında Kullanılabilecek Ekstraksiyon Çözücüleri

1. Bölüm: Ekstraksiyon çözücüleri tüm kullanımlar için GMP'ye (Good Manufacturing Practise= İyi Üretim Uygulamaları) uygun olmalıdır:

Adı:

Propan

Bütan

Etil asetat

Etanol

Karbondioksit

Aseton (prina yağı rafinasyonunda aseton kullanımı yasaktır.)

Nitröz oksit

Bir ekstraksiyon çözücüsü; eğer kullanımı yalnızca, teknik olarak engellenemeyen kalıntı veya türevleri insan sağlığına zarar vermeyecek miktarlarda içeriyorsa, GMP'ye uygun kullanılan ekstraksiyon çözeltisi olarak kabul edilir.

2. Bölüm: Ekstraksiyon çözücülerinin kullanım koşulları

| Adı | Kullanım koşulları (Ekstraksiyonun özet tanımı) | Ekstrakte edilmiş gıda maddesi veya bileşenindeki en fazla kalıntı limitleri |
| --- | --- | --- |
| Hekzan (1) | Kakao yağının üretiminde; katı ve sıvı yağların üretimi veya kısımlara ayrılmasında Yağı alınmış protein ürünlerinin ve yağı alınmış unların hazırlanmasında Yağı alınmış hububat tohumlarının hazırlanmasında | Kakao yağı, katı veya sıvı yağlarda 1 mg/kg. Yağı alınmış protein ürünlerini ve yağı alınmış unları içeren gıdalarda 10 mg/kg. Tüketiciye satılan yağı alınmış soya ürünlerinde 30 mg/kg. Yağı alınmış hububat tohumlarında 5 mg/kg |
| Metil asetat | Çay ve kahvenin dekafeinasyonu, acılık maddelerinin ve irritantların uzaklaştırılmasında Melastan şeker üretiminde | Çay ve kahvede 20 mg/kg Şekerde 1 mg/kg |
| Etil metil keton (2) | Katı ve sıvı yağların kısımlara ayrılmasında Çay ve kahvenin dekafeinasyonu, acılık maddelerinin ve irritantların uzaklaştırılmasında | Sıvı veya katı yağlarda 5 mg/kg Çay ve kahvede 20 mg/kg |
| Diklorometan | Çay ve kahvenin dekafeinasyonu, acılık maddelerinin ve irritantların uzaklaştırılmasında | Kavrulmuş kahvede 2 mg/kg, çayda 5 mg/kg |
| Propan-2-ol | Tüm kullanımlarda | 10 mg/kg |
| Metanol | Tüm kullanımlarda | 10 mg/kg |

(1) Hekzan: 64-70 ºC arasında destile edilen ve 6 karbon atomu içeren asiklik doymuş hidrokarbonlardan oluşmuş ticari üründür. Hekzan ve etilmetil ketonun birlikte kulanımı yasaktır.

(2) Bu çözücü içinde n-hekzan varlığı 50mg/kg'dan fazla olmamalıdır. Hekzan ve etil metil ketonun birlikte kullanımı yasaktır.

3. Bölüm: Kullanım Koşulları Belirlenmiş Ekstraksiyon çözücüleri:

| Adı | Doğal aroma materyallerinden elde edilen aromaların hazırlanmasında ekstraksiyon çözücüsü kullanılması nedeniyle gıda maddelerindeki en fazla kalıntı limitleri (mg/kg) |
| --- | --- |
| Dietileter Hekzan (1) Siklohekzan Metil asetat Bütan-1-ol Bütan-2-ol Etilmetil keton(1) Diklorometan Propan-1-ol 1,1,1,2-tetrafloroetan | 2 1 1 1 1 1 1 0.02 1 0.02 |

(1) Hekzan ve etilmetil ketonun birlikte kullanımı yasaktır.